PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

AV. VIDAL RAMOS JR - 228 – CEP 88540-000

# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DO PROJETO.

OBRA: CASA DO ARTESÃO

Objeto: Edificação com área total de 216,24m2, denominada CASA DO ARTESÃO, no município de Otacílio Costa – SC.

#### ÍNDICE

- GENERALIDADES....................................................................................................................03

- PROCEDENCIA DOS DADOS.................................................................................................03

- SERVIÇOS INICIAIS................................................................................................................04

- INFRA E SUPRA ESTRUTURA...............................................................................................04

- PAREDES PAINEIS E ESQUADRIAS....................................................................................04

- COBERTURA.............................................................................................................................05

- REVESTIMENTOS....................................................................................................................05

- PINTURAS...................................................................................................................................05

- PAVIMENTAÇÕES...................................................................................................................06

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS..................................................................................................06

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS..................................................................................06

- COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA..........................................................................................07

OBRA: CASA DO ARTESÃO

Objeto: Edificação com área total de 216,24 m2, denominada CASA DO ARTESÃO, no município de Otacílio Costa – SC.

1. GENERALIDADES

1.1 – A execução dos serviços contratados obedecerá rigorosamente os projetos, especificações e padrões vigentes, não sendo permitidas em hipótese alguma, alterações no projeto aprovado, sem prévia autorização por escrito da fiscalização.

1.2 – Ficará a critério da fiscalização, impugnar qualquer serviço executado, que não satisfaça as condições contratuais.

1.3 – Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, logo após receber a ordem de serviço correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições, construções ou reparos.

1.4 – O construtor ficará responsável por todas as locações, níveis, cotas e medidas estabelecidas em projeto.

1.5 – O construtor terá responsabilidade integral pela execução dos serviços de estabelecimento, caso sejam necessários, segundo o projeto aprovado, bem como a estabilidade e zelo das edificações vizinhas.

1.6 – A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do construtor, por sua resistência e estabilidade.

1.7 – Testes e ensaios para provas, exigidos por normas técnicas ou pela fiscalização, correrão por conta do construtor, quando especiais, na forma que for estabelecida no edital de licitação.

1.8 – Todas as instalações que comporão o canteiro de obras deverão ser mantidas em perfeito estado de limpeza e conservação.

1.9 – O construtor se obriga a assumir todas as responsabilidades legais e vigentes, e a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária à execução dos trabalhos.

1.10 – Ficarão a cargo da empresa contratada, todas as despesas referentes à instalação de barraco para depósito de materiais e ferramentas.

2 – PROCEDÊNCIAS DOS DADOS

2.1 – Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, Estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da prefeitura de Otacílio Costa.

3 – SERVIÇOS INICIAIS

3.1 –	 Ficará a cargo e responsabilidade da Prefeitura do Município de Otacílio Costa, todos os serviços referentes à retirada de pavimentos, limpeza e nivelamento do terreno para o inicio das obras.

3.2  -	A placa da obra será o modelo fornecido pela Prefeitura do Município de Otacílio Costa, com dimensões conforme área na planilha orçamentária, conteúdo e local de fixação a serem definidos pela fiscalização.

4 -  INFRA  E SUPRA ESTRUTURA

4.1 - 	A escavação das fundações será feita manualmente até uma profundidade de 1,00m e o fundo será regularizado com brita.

4.2 -	O aterro deverá ser compactado em camadas de 20 cm.

4.3 -	Serão impermeabilizadas todas as vigas de baldrames com duas demãos de impermeabilizantes.

4.4 -	As sapatas, pilaretes e vigas de baldrames, serão executadas em concreto fck 20 Mpa.  Pilares, vigas intermediárias e vigas de respaldo serão executados em concreto armado fck-25Mpa.

5 – PAREDES, PAINEIS ESQUADRIAS E PROTEÇÕES.

5.1 – As paredes externas e internas serão construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados , assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:1:6. A espessura das paredes deverá seguir as dimensões indicadas no projeto.

5.2 – Os vãos das portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com largura igual a das alvenarias existentes e a altura mínima de 15 cm. Nas aberturas frontais a verga será a própria viga intermediária.

5.3 – A porta de acesso será em vidro temperado 10 mm e as portas dos banheiros serão do tipo de abrir, chapeada de madeira de cedro tipo mexicana com forras, vistas e fechadura da marca Arouca ou similar em dimensões conforme projeto.

5.4 – As aberturas dos banheiros deverão ser em alumínio padrão e os vidros deverão ser na espessura de 8 mm temperado.

5.5 -  As paredes externas serão revestidas com massa única no traço 1:2:8.

6– COBERTURA

6.1 – A cobertura deverá ser executada de maneira que seus encaixes e detalhes que fiquem em perfeita harmonia, alinhamento e segurança e deverão ser usados madeiras de Angelin de  boa qualidade e aparelhadas, pois vão ficar a vista, os caibros serão assentados e travados com seus devidos encaixes e emendas para em seguida receberem os forros também em madeira de boa qualidade e aparelhadas e finalmente ripamento e as devidas telhas.

6.2 – Deverão ser executadas calhas e rufos sendo esses com devido encaixe na alvenaria para posteriormente receber o reboco, esse material será em alumínio conforme detalhamento no projeto

6.3- Nos balanços de vigas na parte frontal receberão somente requadramentos em massa única no traço 1:2:8.

7 – REVESTIMENTOS

7.1 – O chapisco deverá ser aplicado em todas as paredes a serem revestidas com massa única, será em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, dando recobrimento total a superfície.

7.2 – O reboco será em massa única de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8, aplicado nas superfícies de alvenaria tanto interna como externamente e vigas de balanço após o chapisco, devendo ser desempenado e feltrado, dando acabamento uniforme e resistência à superfície.

7.3 – O revestimento da parede dos sanitários será executado com azulejos da marca Itagres ou similar de dimensões a escolha da fiscalização, de primeira qualidade, bitolas exatas, vitrificação homogênea e coloração e espessura perfeitamente uniformes, esmalte perfeitamente liso, sobre superfície plana e dificilmente riscavel com ponta de aço. As arestas deverão ser bem definidas; não apresentar deformações, gretagens, empenamentos, fluorescência e escamas. Os azulejos deverão ser aplicados em todas as paredes internas até o teto.

8 – PINTURAS

8.1 – As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de modo a evitar qualquer defeito do revestimento, antes do inicio da pintura. Os substratos de argamassa estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e preparados adequadamente, em conformidade com as instruções do fabricante, para evitar-se danos na pintura acabada em decorrência de imperícia no manuseio do material e de deficiências da superfície. Fica vedada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura. Em superfícies muito porosas e ou novas, é indispensável à aplicação de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato, sendo que a primeira demão deverá ser respectivamente de selador acrílico (alvenarias), fundo fosco preparador á óleo (esquadrias de madeira). Devem ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta em superfícies tais como: lambris, ferragens, aparelhos de iluminação e outros, sendo que os respingos que não puderam ser evitados deverão ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

Os forros, as esquadrias de madeira deverão receber pintura com tinta esmalte sintética na nas cores a serem definidas pela fiscalização. E as paredes internas deverão receber pintura com tinta acrílica. As vigas requadradas externas deverão ser pintadas com tinta acrílica fosca. As tintas a serem utilizadas serão de primeira linha de marca Glasurit ou similar.

9 – PAVIMENTAÇÕES

9.1 – Os pisos cerâmicos a serem empregados deverão ser de primeira qualidade de marca Itagres ou similar, com classe de resistência a abrasão PEI-5, com dimensões mínimas de 30x30 cm, com juntas de no máximo cinco mm, aplicados sobre contrapiso de concreto com espessura mínima de seis cm.

9.2 – As soleiras das portas externas e peitoris de janelas serão de granito e modelos escolhido pela fiscalização.

10- INSTALAÇÕES ELETRICAS

10.1 – A execução das Instalações Elétricas deverão seguir rigorosamente os projetos e memoriais específicos com tomadas, interruptores de marca Pial ou similar, fios e cabos de marca Corfio ou similar.

10.2 – As salas deverão ser colocadas luminárias de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes, com reator de alto fator de potência 2 x 40w da marca Taschibra ou similar.

11 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO

11.1 – A execução das instalações hidro-sanitárias deverá seguir rigorosamente os projetos, no que se refere à instalação de aparelhos e de água potável, esgotos, e águas pluviais.

11.2– Deverão ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de concreto. Durante a execução da obra todos os terminais de tubulação deverão ser fechados com um bujão rosqueado.

11.3– Os metais sanitários, equipamentos afins, deverão ser da marca Meber ou similar, aparelhos, cubas e louças deverão ser da marca Celite ou similar e serão fornecidos e instalados pela contratada, com a devida verificação quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento.

11.4- Serão instalados extintores de incêndio e as saídas de emergência com as devidas sinalizações de acordo com projeto preventivo de incêndio.

12– COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA

12.1 – Toda a obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as suas instalações em perfeito funcionamento.

OBSERVAÇÕES: TODA E QUALQUER DÚVIDA NAS ESPECIFICAÇÕES, DE

VERÃO SER VERIFICADAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO DE OBRA.