PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

AV. VIDAL RAMOS JR -  228 – CEP 88540-000

ABRIGO DE PASSAGEIROS- OTACILIO COSTA

# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DO PROJETO.

OBRA: ABRIGO DE PASSAGEIROS

Objeto: Abrigo de passageiros para diversos locais  no município de Otacílio Costa – SC.

OBRA: ABRIGO DE PASSAGEIROS

Objeto: Abrigo de passageiros no município de Otacílio Costa – SC.

1. GENERALIDADES

1.1 – A execução dos serviços contratados obedecerá rigorosamente os projetos, especificações e padrões vigentes, não sendo permitido em hipótese alguma, alterações no projeto aprovado, sem prévia autorização por escrito da fiscalização.

1.2 – Ficará a critério da fiscalização, impugnar qualquer serviço executado, que não satisfaça as condições contratuais.

1.3 – Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, logo após receber a ordem de serviço correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições, construções ou reparos.

1.4 – O construtor ficará responsável por todas as locações, níveis, cotas e medidas estabelecidas em projeto.

1.5 – O construtor terá responsabilidade integral pela execução dos serviços de estabelecimento, caso sejam necessários, segundo o projeto aprovado, bem como a estabilidade e zelo das edificações vizinhas.

1.6 – A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do construtor, por sua resistência e estabilidade.

1.7 – O construtor se obriga a assumir todas as responsabilidades legais e vigentes, e a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária à execução dos trabalhos.

2 – PROCEDÊNCIAS DOS DADOS

2.1 – Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, Estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da prefeitura de Otacílio Costa.

3 – SERVIÇOS INICIAIS

3.1 – Ficará a cargo da empresa contratada, todas as despesas referentes à instalação de, barraco para depósito de materiais e ferramentas.

3.2 – Todas as aberturas para sapatas onde serão chumbados os pilares de madeira deverão ser executadas de tal forma, que os serviços subseqüentes possam ser executados dentro da boa técnica, apresentando níveis e prumos, tomando-se o cuidado de preservar a integridade das peças e elementos.

3.3 -  Os pilares de madeira ,tanto do abrigo bem como da lixeira deverão ser concretados com concreto 18 Mpa.

3.4  - Todas as peças deverão ser de madeiras, beneficiadas,  tratadas, e isentas de qualquer tipo de fissuras e ou  rachaduras que venham a comprometer a estrutura e o visual do abrigo.

4– ESTRUTURA E COBERTURA

4.1 – A  estrutura do abrigo deverá ser feita de  forma que sua colocação sirva de cobertura isentando qualquer tipo de telha.

4.2 – Deverá junto a esta estrutura ser feito a colocação do banco para que se tenha uma rigidez, ou seja tudo conforme detalhamento em projeto.

5 – PINTURAS

5.1 – As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de modo a evitar qualquer defeito antes do inicio da pintura. Devem ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta no seu entorno tais como: calçadas ,muros e outros, sendo que os respingos que não puderam ser evitados, deverão ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

As estruturas de madeira  deverão receber pintura com verniz poliuretano nas cores a serem definidas pela fiscalização. As tintas a serem utilizadas serão de primeira linha.

6– COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

6.1 – Toda a obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as suas instalações em perfeito funcionamento.

OBSERVAÇÕES: TODA E QUALQUER DÚVIDA NAS ESPECIFICAÇÕES, DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO DE OBRA.