MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO POÇO RICO

OTACÍLIO COSTA – SC

Desenvolvimento: 	Prefeitura Municipal de Otacílio Costa

Secretaria de Planejamento

Av. Vidal Ramos Junior, 228, Centro Administrativo, Otacílio Costa/SC

Fone (49) 3221-8013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OTACÍLIO COSTA - SC.

GENERALIDADES

A.	IDENTIFICAÇÃO

Obra:	       Reforma do Ginásio de Esportes do Bairro Poço Rico

Área total:     1.732,12m²

Local:	       Avenida James Roberto Ramos, Quadra 10,

Bairro Poço Rico

Prazo:	       5 meses após emissão da ordem de serviço.

B.	FINALIDADE

Este é um memorial descritivo, que visa abranger os assuntos relativos às obras civis de arquitetura, instalações e impermeabilizações, bem como oferecer subsídios e estabelecer critérios a serem adotados quando da execução dos serviços na edificação da presente obra.

C.	CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO.

Num primeiro momento, este memorial determina como os serviços deverão ser executados.

Tendo em vista que as quantidades fornecidas na planilha orçamentária foram extraídas do levantamento “in loco”, faz-se necessário que os licitantes, além de fazerem os seus próprios levantamentos quantitativos, tomem conhecimento de critérios de quantificação dos serviços.

Procura-se com isto, estabelecer um critério único na quantificação de serviços e fornecer subsídios para a execução dos serviços.

As especificações a serem obedecidas são as contidas no levantamento e, na falta destes, as descritas nas Planilhas e neste Memorial, que são complementares, juntamente com os detalhes constantes deste caderno e no detalhamento, aplicando-se também em serviços deles derivados ou semelhantes, cujas considerações eventualmente estejam omissas.

D. 	CONDIÇÕES GERAIS.

D.1.	As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive de segurança do trabalho, será parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

D.2.	Estas especificações são complementares ao levantamento, a seguir relacionados, bem como os detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas.

D.3. 	A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do projeto arquitetônico, às especificações dos fabricantes de equipamentos e, ainda, a estas especificações.

D.4.	Observar todas as cotas, desenhos e observações constantes dos projetos.

D.5.	Havendo divergência entre desenhos, escalas e cotas, prevalecerão sempre os detalhes sobre as plantas gerais, e em seguida, as cotas e, por último, os desenhos.

D.6.	Os detalhes dos serviços constantes nos desenhos e não mencionados nestas especificações, assim  como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

D.7.	Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento por escrito da fiscalização, embora tais modificações possam influenciar ou não sobre o valor da construção.

D.8.	Os materiais e mão-de-obra a serem empregados serão de primeira qualidade, objetivando um resultado final com acabamento esmerado nos serviços.

D.9.	Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem vícios  ou defeitos de execução, serão demolidos e reconstruídos.

D.10.	A mão-de-obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de boa qualidade, em obediência a estas especificações e aos padrões em vigor.

D.11.	A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às recomendações dos fabricantes, cabendo a construtora, em qualquer caso a responsabilidade técnica.

D.12.	Os ensaios de materiais e serviços, julgados necessários, serão providenciados pela construtora sem que seja necessário o pedido da fiscalização.

D.13.	Para os traços ora indicados, o construtor deverá providenciar os testes laboratoriais em função dos diferentes tipos de matérias primas obtidas nas mais variadas regiões, para que o produto final obtido, seja com a melhor qualidade possível.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

São os serviços referentes ao levantamento do local, estudos, vistorias, projetos, orçamentos preliminares e cronogramas.

## MEMORIAL DESCRITIVO

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

    - A construtora deverá apresentar os devidos orçamentos especificados.

    - Serão de responsabilidade da construtora as licenças e suas prorrogações.

1. PLACA DE OBRA

1.1 A empresa deve fornecer placa conforme layout, informações e dimensão padrão do governo federal.

2. REVESTIMENTO CERÂMICO

2.1 Os piso cerâmicos existentes serão removidos e no local será regularizado com argamassa traço de 1:0,5:8 (cimento, cal e areia) de espessura de até 2,5cm. Será utilizado piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco.

2.2 Os azulejos existentes serão removidos e local será utilizado azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco.

3. PINTURA

3.1 O trabalho de pintura nas paredes, consiste na remoção da pintura existente, aplicação de uma demão de fundo preparador acrílico e três demãos de pintura látex acrílica.

3.2 A pintura do piso consiste apenas três demãos de pintura látex acrílica.

3.3 As esquadrias de madeira e quadra de esportes serão pintadas com tinta esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador.

3.4 Será removida a pintura do guarda corpo e alambrados e posteriormente pintado com tinta esmalte brilhante (2 demãos), inclusive proteção com zarcão (1 demão).

4. ESQUADRIAS

4.1 Consistem na retirada de esquadrias de ferro e substituição dessas por esquadrias de alumínio.

5. COBERTURA

5.1 Revisão do telhado em todo o prédio e impermeabilização com membrana de poliuretano na cobertura do ginásio.

6. INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE INCÊNDIO

6.1 Consiste na instalação de extintores de PQS 4KG, corrimões e guarda-corpos, indicações de saída, iluminação de emergência dupla luminária 55 Watts cibié, iluminação de emergência de led 2 Watts e instalação de para-raios conforme projeto preventivo de incêndio aprovado nos bombeiros.

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1 O serviço é reparo e substituição de fios e eletrodutos, dimensionamento de novos circuitos, troca de espelhos e deslocamento de refletores.

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1 Consiste de substituição de louças sanitárias e torneiras, além da instalação de papeleira, porta toalha de papel e saboneteira líquido.

## 9. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

##### 9.1 Limpeza

9.1.1 São considerados como limpeza da obra, os serviços de limpeza de entulhos e detritos decorrentes da construção.

##### 9.2 Serviços Complementares.

9.2.1 Toda a construção deverá ser vistoriada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa.

9.2.2 Serão verificadas todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da construção.

9.2.3 A entrega só será possível após a fiscalização da obra.

Otacílio Costa, Fevereiro de 2014.