ESTADO DE SANTA CATARINA	PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            	N.º :  038/2014 - PR

CNPJ:	75.326.066/0001-75	Telefone:  049 - 3221-8000	Processo Administrativo:	067/2014

Av. Vidal Ramos Júnior, 228

C.E.P.:	88540-000	-	Otacílio Costa - SC	Processo de Licitação:	066/2014

Data do Processo:	  02/07/2014

Folha:  1/1

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO	ANEXO  II

- Aquisição de 01 (um) veículo utilitário pick-up, para uso do FUNREBOM

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇOS MAX/UNIT | PREÇO MÁXIMO/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Utilitário pick-up 0km, com as seguintes características MÍNIMAS: - vermelho; -ar condicionado; - pára-brisa degradê; - direção hidráulica; - travas elétricas; - vidros elétricos; - volante com regulagem de altura; - apoios de cabeça com regulagem de altura; - bancos com assento anti-submarining; - cintos de segurança retráteis de 03 pontos com regulagem de altura; - computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso.); - ganchos para amarração de carga na caçamba; - grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas; - motor fire 1.4 flex; - protetor de caçamba; - relógio digital; - tanque de combustível (litros): 58 litros; Motor: - potência máxima (cv): 85,0 (G)/ 86,0 (E) a 5.750 rpm - torque máximo (kgf.m): 12,4 (G)/ 12,5 (E) a 3.500 rpm - combustível: gasolina/etanol - número de marchas: 05 (cinco) à frente e 01 (uma) à ré Direção: - tipo de direção: mecânica com pinhão cremalheira Rodas: - pneus: 175/70 R14; - Aro: 5,5X14” Peso do Veículo: - peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 kg - capacidade de carga: 705 kg E demais itens de serie e equipamentos de segurança exigidos pelo PROCONVE, CONAMA E CONTRAN | 01 | 42.500,00 | R$42.500,00 |

(Valores expressos em Reais R$)  PREÇO MÁXIMO/TOTAL GERAL: R$ 42.500,00