### PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

### MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo tem por função orientar o proprietário e os profissionais na execução da obra do município de OTACILIO COSTA                                                                                          sendo DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, localizado no PARQUE CAMBARÁ.

A ampliação  e reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, toda e qualquer alteração que por necessidade deverá ser comunicado ao técnico responsável e o município de Otacilio Costa.

Poderá a fiscalização ou o proprietário paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações estipuladas.

É de responsabilidade do proprietário manter atualizado, no canteiro de obras, toda a documentação exigida pelo CAU/BR ou CREA S/C e prefeitura evitando assim multas e demais contratempos.

#### SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação do proprietário e da fiscalização antes de começar a ser utilizado, em caso de substituição de material proposto, deverá ser apresentado justificativa por escrita que comprove o PVC, com flutuador compatível.          _____o9

om

motivo.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

O município irá ceder um espaço dentro do parque para guardar material e servir como alojamento para empresa.

# LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no mínimo 35cm acima do ponto mais baixo do terreno.

## TERRAPLENAGEM

Em toda a área de projeção da construção deverá ser feita a remoção de toda a camada vegetal e os aterros deverão ser compactados em camadas de 20cm,

# FUNDAÇÕES

Para dimensionamento das fundações, quando não tiverem sido determinadas no projeto  e planilha orçamentaria

As sapatas e o baldrame deverão, ser de concreto resistente a compressão, as sapatas serão de (0.40x0.40x0.20) e as vigas de baldrame serão de (15x30)

ATERROS E REATERROS (NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO)

Os aterros serão executados com material de boa qualidade, isento de detritos vegetais em camadas, não superiores a 20cm, compactadas.

IMPERMEABILIZAÇÕES (NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO)

É fundamental que sobre as vigas do baldrame seja executada uma impermeabilização na parte de cima e com 10cm para baixo nas laterais.

CINTAS, VERGAS E PILARES. (NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO)

Em toda alvenaria, será feito uma cinta de amarração de 20x10, em todos os vãos de portas e janelas, serão executadas vergas e contra-vergas de concreto armado, com 10cm e altura e dois ferros de 6,3mm, com transpasse mínimo de 20cm para cada lado do vão.

ALVENARIA (PAREDES DA AMPLIAÇÃO DE FECHAMENTOS)

# A espessura final das paredes deverá ser de 11 cm, tijolos seis furos, assentados, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, alinhados e aprumadas perfeitamente.

PORTAS

As portas com acesso externo serão todas de ferro com todas as ferragens inclusas nas saídas principais, a internas dos box serão todas de alumínio.

VIDROS

Os vidros das janelas dos banheiros serão todos em vidro canelado.

# TELHADO

Não serão permitidas emendas, a não ser sobre os apoios. Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada, as telhas serão de fibrocimento de 6 mm.

CHAPISCO  (EXISTENTE JÁ POSSUI CHAPICOS INTERNO E EXTERNO)

Toda a alvenaria de ampliação  receberá revestimento em chapisco 1:3 (cimento e areia grossa). Tomando cuidado em recobrir toda a superfície de tijolos.

REBOCO EM TODAS A PAREDES

Todo o local chapiscado (exceto as partes revestidas de azulejo) receberão reboco revestimento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina.

AZULEJOS

As paredes do banheiro receberão azulejo até o teto.

CONTRAPISO (AMPLIAÇÃO)

O contrapiso será executado sobre um colchão de brita n.º 2, com 5cm de espessura e concreto traço 1:4:5 de cimento, areia grossa e brita 2.

PISOS CERÂMICOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

O banheiro será todo pavimentado em piso cerâmico anti-derrapante.

PINTURA

As cores serão determinadas previamente pelo município, sendo pintura somente externa.

# PEITORIS

Os peitoris serão de cimento alisado e impermeabilizado, com caimento de 5 %.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm(¾”) embutidos na alvenaria.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

A rede será executada com tubos e conexões sendo 50mm para esgoto do lavatório e 100mm para esgoto do vaso sanitário, e as instalações de água potável será com tubulação de 25 mm.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Antes da concretagem das fundações e da execução dos aterros devem ser colocadas as esperas para a tubulação hidro-sanitária

Será executado sistema fossa – filtro e sumidouro com parede de alvenaria de tijolos, rebocada internamente, com fundo perfurado e tampa de concreto armado de acordo com projeto.

# LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.

ENTULHOS

Serão removidos pela empresa conforme planilha orçamentaria.

DIRLEY DA ROCHA                                                            PREFEITURA

ENGENHEIRO CIVIL                                                                                  Proprietário