MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

OTACÍLIO COSTA-SC

As especificações abaixo, referem-se à construção do Centro de Educação Ambiental , com terreno localizado na  Rua Joseph Wilian Schaeller, B: Poço Rico, município de Otacílio Costa, Santa Catarina, conforme descrições a seguir:

ÁREA UTIL DA CONSTRUÇÃO       	                                            380,00 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA                       		                436,00 M2

ÁREA TOTAL DO TERRENO			                           2.898,22 M2

GENERALIDADES

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes.

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com os Projetos Básicos, Caderno de Encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos, bem assim pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos à contratante ou a terceiros.

PLACAS DE OBRA

Serão colocadas todas as placas exigidas e necessárias para identificação da obra e dos serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser executada a completa limpeza do terreno dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular na obra, no canteiro de obras e no terreno.

Deverá ser executado um barraco de madeira, dimensionado para alojamento de pessoal e estoque de materiais; bem como ligação provisória de água e energia elétrica.

A locação da obra deverá obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico.

FUNDAÇÕES

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente à NB-51 e ao Código de Fundações e Escavações.

As fundações serão do tipo DIRETAS ou SUPERFICIAIS, considerando-se as características do terreno, constatadas na sondagem, para a área edificada, e serão dimensionadas em projeto estrutural específico fornecido.As sapatas receberão os pilares de madeira, estes sendo chumbados no concreto.

As vigas de baldrame deverão ser impermeabilizadas nas áreas de contato com as alvenarias, bem como 30 cm em cada lateral, com material betuminoso ou fita asfáltica impermeabilizante.

ESTRUTURA

A estrutura da edificação será em concreto armado na parte dos banheiros e de madeira nos demais ambientes e deverá ser executada conforme projeto estrutural fornecido.

Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecem às normas NB-6118/03.

CONCRETO ARMADO

A resistência do concreto armado, sempre que não for especificado será de 25 Mpa — traço em volume de 1:1,5:2,5(cimento, areia e brita). Será aplicado programa de testes no concreto utilizado através de ensaios de trabalhabilidade (slump) e resistência (corpos de prova), cujos resultados serão anexados ao Diário de Obras.

ALVENARIAS

As alvenarias serão de tijolos cerâmicos 08 furos assentados com argamassa traço 1:2:10 (cimento, cal e areia média), de espessura 18 cm.

Deverão ser executadas observando-se os prumos perfeitos e as aberturas a serem deixadas de acordo com o projeto arquitetônico.

Os vãos das portas e janelas levarão vergas de concreto armado, conforme especificado na NE-05/01.A.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não calçados na parte superior, levarão a guisa de respaldo, percintas de concreto armado, conforme especificado na NE-05/01.A.

Nos vãos de guarda-corpo serão colocados placas de granito assentado com argamassa, ou em madeira conforme projeto arquitetônico.

COBERTURA

A execução da cobertura (madeiramento e cobrimento) obedecerá ao projeto arquitetônico fornecido.

A cobertura será com teto jardim, ou laje verde. Devera ser executada conforme detalhamento dos projetos.

Poderá ser utilizada madeira de eucalipto, esta recebendo tratamento de impreguinantes sem agentes químicos poluentes.

A ancoragem da estrutura em madeira de cobertura será feita através dos arames previamente engastados nas vigas ou lajes superiores.

A inclinação das águas dos telhados, quando não especificados nos projetos, obedecerá as especificações do fabricante e do tipo de cobertura a ser usada.

O telhado será composto de caibros e vigas em madeira roliça com diâmetros especificados, sobre os caibros irá tabuas de madeira com de 2,5 x 30 x 300cm. Sobre as tabuas será colocado Lona especifica para impermeabilização da cobertura, onde esta receberá camada de argila expandida com leivas de grama.

As ligações da linha da tesoura com as asnas e pendural levarão estribos ou braçadeira de ferro com parafusos e porca de ajuste, podendo ainda ser resolvidas por meio de tábuas de 1" de espessura com cavilha de madeira de diâmetro mínimo de 3/4". As emendas eventualmente necessárias na linha da tesoura levarão talas de chapa (madeira ou metal) fixadas com parafusos de ferro de 1/2" de diâmetro mínimo. As superfícies deverão ter perfeito contorno e permitir perfeita das faces em contato.

As peças que na montagem não se adaptarem perfeitamente às ligações ou que tenham de maneira tal que prejudiquem a estrutura, serão substituídas.

As dimensões mínimas das peças para tesouras com vãos até 9,00 metros (medidas em cm) serão, executadas conforme detalhamento do projeto arquitetônico.

O cobrimento devera ser executado com argila expandida, após colocação das leivas de grama.

Estrutura de cobertura sobre laje: será utilizada manta de impermeabilização, lona, e camada de argila expandida com grama.

Será executada uma testeira de madeira em torno do edifício, esta com pontos de caída de água pluvial.

Para as tesouras curvas, será realizado molde in-loco, onde estas serão de madeira laminada colada e parafusada, sendo cortada conforme molde desenhado no local.

A empresa contratante ficará responsável pela construção da cobertura tanto como a impermeabilização e execução por um prazo de 5 anos independente das intemperis da natureza ocorridas.

FORROS

Os forros nos banheiros serão de laje em concreto armado laje pré-moldado conforme indicado no cálculo estrutural, fixados sobre estruturas de sustentação apropriadas ou conforme especificado em projeto. As lajes serão pré-moldadas  deverão ser executadas de acordo com os projetos. As dimensões, os aços e tipos serão indicados pelo Eng. Calculista e obedecerão rigorosamente as especificações da NB.Nas demais dependências os forros serão em tabuas de madeira, cujo servem de base para o teto verde.

CONCRETO MAGRO

Será utilizado de modo geral, para lastro de pisos, regularização de passeios, etc. A espessura será no mínimo de 7 cm e traço de 1:3:6 (cimento, areia e brita), sendo devidamente impermeabilizados.

REVESTIMENTOS

Os revestimentos apresentarão paramentos desempenados com textura rústica e aprumados.

Todas as paredes de alvenaria e tetos com lajes serão revestidas com chapisco e reboco rústico.

Chapisco: O chapisco será em argamassa pastosa de areia grossa e cimento no traço 1:3, dando recobrimento total à superfície.

Reboco massa única: O reboco em massa única será em argamassa traço 1:8 (cimento,barro, pó xadrez com coloração específica) aplicado nas superfícies de alvenaria após o chapisco. O traço também poderá ser definido em função da granulometria dos componentes da argamassa.

Azulejos: O revestimento de paredes com azulejos deverá obedecer ao disposto na NE-11/03.A. Os azulejos serão de primeira qualidade, assentados com argamassa colante, devidamente rejuntados, com cor e tamanho a ser definidos pela fiscalização, sendo obrigatoriamente classe A, em banheiros, cozinha , depósito e despensa da cozinha .

PAVIMENTAÇÃO

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem e deverão seguir o disposto na NE-10/01.

Todos os pisos serão precedidos da execução de contrapiso de concreto magro nas áreas de contato com o solo, no traço 1:3:6, com espessura mínima de 7 cm, devidamente impermeabilizado.

No preparo do concreto dos contra pisos deverá ser utilizado impermeabilizante de pega normal, do tipo “SIKA 1 ou VEDACIT” ou similar.

A quantidade de impermeabilizante a ser utilizada deverá obedecer as recomendações do fabricante e deverá ser empregado no concreto bruto do contrapiso, nas sapatas e na camada de regularização.

Piso cerâmico: O piso será cerâmico com grau de escorregamento satisfatório para as áreas molhadas e secas, classe "A" PEI-4 aplicado nas áreas externas e internas, com dimensões 50x50cm, e de 30 x30 com PEI-5 nos banheiros, ou definidas pela fiscalização, devendo ser apresentada amostra para a liberação. Será assentado com argamassa colante, com juntas de 0,5cm uniformes, e perfeitamente rejuntados.

As soleiras das portas serão em peças inteiras de granito polido, e quando não especificadas nos quantitativos de materiais e/ou projetos serão da mesma cerâmica utilizada nos pisos.

Nas circulações e hall de entrada sob área coberta haverá piso de cimento queimado com nós de madeira embutidos no cimento. Pavimentação em lajota sextavada na área de estacionamento.

CALHAS, CONDUTORES, RUFOS E ARREMATES

Em todo o perímetro dos beirais receberá calhas de chapa galvanizada de tamanho compatível, devidamente fixados para não haver infiltrações, ou em testeira de madeira ainda a ser definido no projeto.

Os condutores pluviais serão de PVC rígido.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização das fundações far-se-á da seguinte maneira: Argamassa de cimento e areia média, no traço (1:3), hidratada com solução impermeabilizante SIKA-1, ou similar, na proporção indicada pelo fabricante. Deverá ser aplicado o chapisco dessa argamassa sobre as laterais das vigas de baldrame e em cada lado. Sobre o chapisco e na parte superior das vigas, deverá ser aplicado duas demãos de pintura com Igol, Neutrol ou similar.

Nas lajes de cobertura expostas e caixas d'água em concreto será usada impermeabilização com argamassa cristalizante, aderida ao substrato com aplicação manual.

Em pequenas áreas, após a limpeza geral e raspagem das mesmas, será executada uma impermeabilização com tinta especial hidrófuga em quatro demãos.

ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira - portas - obedecerão rigorosamente as indicações dos respectivos desenhos e/ou detalhes e utilizarão madeira de 1ª qualidade.

As portas externas, internas serão de almofada, em madeira e vidro.

As ferragens para esquadrias em geral deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito.

As fechaduras deverão ter cubo, lingüeta, trinco, chapa testa, contra-chapa de latão, com acabamento cromado para as partes aparentes e chaves. As maçanetas deverão ser de latão

fundido, com seção plena; os espelhos e as rosetas serão de latão fundido ou cromado. As dobradiças deverão ser de latão cromado ou bronze. Os fechos e puxadores, tarjetas, trincos e tranquetas deverão ter de preferência suas partes essenciais em latão, com acabamento cromado ou em bronze.

Todas as esquadrias serão de madeira e vidro, com exceção das portas de depósitos e banheiros.

VIDROS

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NB-226/ABNT, com os desenhos de detalhes conforme o disposto na EM-22/02.

Os vidros serão lisos, transparentes, com espessura mínima de 6mm para as todas as janelas.Em paredes específicas os vidros serão laminados de 10mm, conforme indicação do projeto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA, REDE LÓGICA E TELEFONE

A instalação elétrica, pára-raios, rede lógica e telefone, deverão ser executados rigorosamente de acordo com os projetos, as Normas da ABNT e Normas da Concessionária local, em consonância com as normas de execução NE-l9 do caderno de encargos da PINI.

As entradas de energia elétrica e telefone deverão ser subterrâneas, elaborados conforme normas das concessionárias. As luminárias internas e externas serão fluorescentes, salvo na parte de auditório, onde receberá lâmpadas halógenas ou de vapor de sódio conforme disposto no projeto elétrico, equipadas com reator de alto fator de potência com partida rápida e luminária com espelho refletivo, serão instaladas conforme o projeto elétrico, em numero que permita o iluminamento adequado ao uso de cada ambiente.

Deverá ser executada iluminação externa em locais estratégicos com a utilização de luminárias tipo fluorescentes econômica com rosca ligadas em foto-células, espaçadas em 10 m.

Todos os quadros de distribuição deverão ser de embutir com barramento de cobre e porta articulada com chave em chapa de aço ABNT - 1020, tratada quimicamente (desengraxe, desoxidação e fosfatização à base de fosfato de zinco) com moldura e porta com pintura eletrostática em epóxi cinza (RAL 7032) e caixa com aplicação de primer anticorrosivo na cor cinza.

Os chuveiros elétricos quando houver serão do tipo ducha com três temperaturas, com circuito próprio, fiação e tubulação. Na copa será executado circuito especial para alimentação de freezer, forno elétrico, microondas torneira elétrica e geladeira.

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme projeto, com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arranjados em posição e firmemente presos às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Só deverão ser empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, sendo sempre de 1ª qualidade e reconhecida procedência.

As caixas de passagem e inspeção deverão ser em alvenaria conforme padrão da concessionária, ou em estrutura de concreto.

O projeto de proteção atmosférica (pára-raios) e telefone deverão ser executados com esmero.

Deverá ser instalado quadro de medição trifásico de embutir (40x50x20cm) em ferro ou alumínio com visor de vidro. Os quadros de distribuição serão de embutir trifásicos com barramento. O aterramento deverá ser executado por meio de haste de terra de cobre  5/8" e 3m de comprimento, distante entre elas de 3m, interligados por meio de cabo de cobre nu enterrado a 60 cm.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

Os aparelhos sanitários deverão ser de porcelana na cor branca com caixa acoplada.                                                                  Em todos os vasos sanitários, deverão ser instalados assentos plásticos na cor branca.

Os lavatórios serão com cubas de louça fixados na parede.

Todos os metais e registros deverão ser de primeira linha, cromados com canopla. As torneiras para lavatório serão do tipo temporizada de ½” e as torneiras da pia de copa deverão ser de pescoço e giratória.

Junto aos vasos sanitários, deverão ser instalados papeleiras de louça de fixar.

Nos boxe dos chuveiros serão instaladas saboneteiras de louça de fixar.

Serão executados fossa séptica de 6 m3 e posteriormente zona com tratamento de raízes.

Os mictórios serão de louça individual, e deverá conter, todas as ligações necessárias, registro de pressão com canopla, e tubo de PVC para aspersão de água.

Fossa séptica: a fossa séptica deverá ter volume de 6 m3, executada conforme projeto, em concreto armado ou bloco estrutural. Deverá ter laje de piso em concreto armado, e a laje de cobertura pré-moldada para piso 12cm, com visitas. Internamente deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e rebocada com argamassa de cimento cal e areia traço 1:3:6, com adição de impermeabilizante tipo vedacit ou sika.

Zona de tratamento de raízes deverá ser executada conforme projeto.

Caixas de inspeção e gordura: as caixas de inspeção e gordura serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico, tampa em concreto armado e chapiscadas e rebocadas internamente com argamassa impermeabilizante de cimento cal e areia traço 1:3:6 com adição de vedacit ou sika. O fundo das caixas de inspeção deverá ter os cantos arredondados, não permitindo acúmulo de água. As caixas de inspeção deverão ter dimensões mínimas de 50x50cm a as caixas de gordura de 50x50x30cm.

PINTURA

As pinturas serão com tintas impreguinantes ou feitas no próprio reboco na forma de barro (saibro) e cimento, com coloração feita a base de pó-xadrez, na argamassa de reboco rústico, aplicado com desempenadeira.

As superfícies deverão ficar rugosas tipo textura, método de aplicação do reboco será passado somente desempenadeira.

CALÇADAS

Na calçada de acesso a rua será colocada lajota sextavada e nas circulações indicadas em projeto haverá piso antiderrapante PEI-5.

INSTALAÇÃO DE GÁS

O abrigo será executado em alvenaria de com as dimensões de projeto, coberto com laje de concreto armado maciça inclinada, porta em alumínio tipo veneziana 0,90x1,70m.

Deverá constar de:

- Gambiarra completa com válvulas, executada em tubo galvanizado a fogo Ø ¾".

- Tubulação externa Ø ¾" em tubo galvanizado a fogo, protegida por meio de envelope de concreto de 15x15cm, até a parte interna da cozinha.

PAISAGISMO

Considerações gerais:

Será realizado pelo próprio contratante conforme disposições adequadas a cada espécie e desenho paisagístico.

Para evitar o acúmulo de águas de chuva ou de infiltração proveniente de vertentes por ventura existentes no local, deverão ser executados os serviços de drenagem em toda a área do terreno onde se implantará a obra incluindo a canalização das águas pluviais. Deverão ser observado os caimentos para os coletores de águas pluviais, direcionados para a rede pluvial projetada.

Em toda a extensão onde houver encontro da pavimentação com calçadas para passeios ou com áreas ajardinadas, deverá ser colocado meio fio de concreto que deverá ficar saliente 15,00 cm da área pavimentada.

ACABAMENTOS

Será executado acabamento tipo rodapé de 15 cm junto a parede, em madeira, com exceção dos banheiros que receberá acabamentos em azulejos.

No cantos externos do edifício, será feito reboco com ressalto em quadros nos dois cantos de intersecção, onde neste reboco irão imagens do folclore regional. Em cima da platibanda serão colocado esculturas em concreto ou similar, com forma dos personagens do folclore do boi-de-mamão.

LIMPEZA DA OBRA

Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas instalações testadas e em perfeito funcionamento.

Deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. As louças e metais serão lavados de modo a não serem danificados. Os vidros, detalhes de construção, pisos, azulejos, deverão ser cuidadosamente limpos.

Será procedida cuidadosa verificação, exigindo perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, hidro-sanitárias, equipamentos e ferragens, etc.

OBSERVAÇÕES

As dúvidas ou complementações dos projetos,deverão ser esclarecidas junto à fiscalização da obra ou com os funcionários responsáveis pelos projetos. A execução do telhado verde será acompanhado pelo técnico Carlos Jensen.

Otacilio Costa, setembro de 2013.

Eng.Civil. Rubney Andrade— CREA: 30.010/9