ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                  PREGÃO PRESENCIAL: N.º 076/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ:  75.326.066/0001-                                                                                                    Processo de compra: 164/2013

Telefone:  049 - 3221-8000	                                                                                             Processo Administrativo: 157/2013

Av. Vidal Ramos Júnior, 228                                                                                               Data do Processo: 19/11/2013

CEP  88540-000	-       Otacílio Costa - SC

1/1

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO	 ANEXO  II

- Contratação de empresa Especializada no fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra visando a instalação de cobertura no Hall de entrada do Paço Municipal, conforme especificações/características, abaixo descritas, bem como constantes no processo;

- Os materiais e os serviços de instalação deverão ter a qualidade mínima desejada, a ser averiguada mediante fiscalização do Município e deverão ainda, respeitar as normas do INMETRO/ABNT, bem como deverão ter garantia mínima de 3(três) meses, nos moldes do CDC – Código de Defesa do Consumidor.

| ITENS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇOS MÁXIMOS / UNITÁRIOS | PREÇO MÁXIMO / TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura de alumínio para cobertura de policarbonato – pilares de tubo de alumínio retangular 95x51mm com enchimento de concreto em 30%(trinta por cento) | Metros | 30(trinta) metros | R$ 344,00 | R$ 10.320,00 |
| 2 | Guarda corpo e corrimãos em alumínio branco – guarda corpo na horizontal tipo grades e corrimão com especificações normais e para cadeirantes. Estrutura para cobertura de treliças de ferro pintada com tinta esmalte sintético, com base de tubo quadrado de 25x25 galvanizado, chapa de policarbonato alveolar de 06 mm de espessura parafusado, cm barras chatas de alumínio sobrepostas, para melhor fixação. | Metros | 20(vinte) metros | R$ 250,00 | R$ 5.000,00 |

TOTAL MÁXIMO:  R$ 15.320,00